# Text boxes

Status Juin 2012

Memmert : lancement des appareils de la génération 2012

A l’occasion de l’ACHEMA 2012 de Francfort,  Memmert présente les appareils de la nouvelle génération 2012. Il  s’agit des étuves universelles, des incubateurs, des stérilisateurs, des incubateurs réfrigérés à éléments Peltier, des enceintes à climat constant et des incubateurs réfrigérés de conservation.  Les objectifs essentiels  du développement  de ces nouveaux appareils résident  dans la conception  de commandes intuitives, la clarté de la présentation des paramètres,  l’optimisation des systèmes de fermeture des portes  ainsi que dans la simplification de la programmation par le biais du nouveau logiciel AtmoCONTROL.

(image) Étuve universelle de la génération 2012 Memmert

Commandes intuitives par  ControlCOCKPIT

Elément central de la génération 2012 présentée par la Société  Memmert : le ControlCOCKPIT. Toutes les réglages  s’y effectuent ainsi  par trois commandes très simples que résument les termes « Touch, turn & go », trois commandes activées sur l’élégant nouvel écran tactile. Les  étuves  universelles U, les stérilisateurs S, les incubateurs I, les incubateurs réfrigérés Peltier IPP, se font en outre en deux variantes, SingleDISPLAY ou TwinDISPLAY, selon qu’ils sont dotés de panneaux simples ou doubles.  En version standard, les enceintes à climat constant HPP sont livrées en équipement TwinDISPLAY, permettant de régler et d’afficher la multiplicité de paramètres disponibles sur ces modèles.

(image) ControlCOCKPIT de la génération 2012 Memmert

Priorité au confort et à la convivialité d’utilisation

La fiabilité et la précision des appareils qui résultent de la conception spécifique des systèmes de chauffage et de régulation propres à  chaque appareil, ainsi que l’inox structuré typique de l’image Memmert, demeurent inchangés. Par contre, l’isolation a été optimisée. De ce fait, les surfaces externes, portes et parois latérales, sont à température modérée sur  tous les appareils de la génération 2012, même lorsqu’ils fonctionnent à 300°C. Les commandes d’ouverture et fermeture ont été nouvellement conçues. Elles permettent d’actionner les portes sans générer de vibrations en les poussant du coude ou même du pied si les mains sont encombrées. Citons en outre, parmi bien d’autres nouveaux perfectionnements dotant les appareils de la génération 2012 Memmert, les poignées creuses encastrées, permettant de déplacer l’appareil au laboratoire ou de le transporter facilement et en toute sécurité.

(image) TwinDISPLAY

Modèles disponibles en deux variantes

Les modèles équipés en SingleDISPLAY permettent d’effectuer facilement et simplement tous les fondamentaux dans le champ de gauche,  réglages et lectures,  concernant la température, la durée des programmes, la ventilation, la position du clapet d’air. Une interface de communication Ethernet, la fonction SetpointWAIT qui  ne fait démarrer le process programmé qu’à l’obtention effective de la température de consigne à tous les points de lecture, font partie de l’équipement standard.

Les modèles équipés en TwinDISPLAY offrent une multitude de fonctions supplémentaires dans le champ de droite, lecture et affichage de paramètres spécifiques à un appareil, affichage de données historiques, lecteur USB pour le transfert direct de programmes, carte personnelle User-ID, ou encore la programmation de valeurs personnelles pour les dispositifs de sécurité, seuils d’interventions de températures hauts ou bas, seuils hygrométriques hauts ou bas,  gestion de la vitesse du ventilateur. La fonction HeatBALANCE gère la répartition de la puissance de chauffe en fonction de l’application. La fonction AutoSAFETY active la fonction de sécurité des températures intégrée pour les seuils infra et supra liminaires, indexés automatiquement sur les consignes sur écarts directement programmables.

Responsible for content:

Memmert GmbH + Co. KG

Katja Rosenke

P.O. Box 1720

D-91107 Schwabach

Telephone: (0) 9122/925-177

Fax: (0) 9122/14585

Email: presse@memmert.com