# Text boxes

Stand Juli 2013

Einführung Klimaschrank ICH und Kühlbrutschrank ICP der Generation 2012 von Memmert

Memmert führt im August 2013 zwei weitere Geräte der Generation 2012 ein. Im Fokus der Entwicklung stand insbesondere die Optimierung von Bedienerfreundlichkeit, Netzwerkfähigkeit, Dokumentation und Programmierung.

Beide Geräte verfügen über einen intuitiv bedienbaren Touchscreen, das sogenannte ControlCOCKPIT, intelligent konstruierte Türgriffe, die das vibrationsfreie Öffnen und Schließen der Tür auch mit dem Ellenbogen oder dem Fuß ermöglichen, sowie über Griffmulden für sicheren Transport zum und im Labor.

Intuitive Bedienung mit „Touch, turn & go“

Der Klimaschrank ICH und der Kühlbrutschrank ICP sind standardmäßig mit dem ControlCOCKPIT TwinDISPLAY ausgestattet, das aufgrund der vielfältigen Funktionen beide Bedienfelder für Einstellung und Anzeige nutzt. Ergänzt werden die Komfortfunktionen durch moderne Kommunikations-schnittstellen sowie die Protokollierungs- und Dokumentationssoftware AtmoCONTROL.

(BU) Memmert Kühlbrutschrank ICP 750

…

Der Klimaschrank ICH – Einzigartige Homogenität für langzeitstabile Umgebungsbedingungen

Das Luftmantel-Temperiersystem im ICH bringt sowohl Wärme als auch Kälte gleichmäßig und großflächig in den Arbeitsraum. Die resultierende hohe Homogenität von Temperatur und Feuchte erfüllt die wichtigste Anforderung an einen Stabilitätsprüfschrank. Für Stabilitätsprüfungen nach ICH Q1A deckt er einen Temperaturbereich von -10 °C bis +60 °C sowie einen Feuchtebereich von 10 bis 80 % relativer Feuchte ab.

Mit Hilfe der Beleuchtungseinheit im Modell ICH L können Photostabilitäts-prüfungen nach ICH Q1B, Option 2, durchgeführt werden. Die Kombination der Parameter Temperatur, Feuchte und CO2 macht das Modell ICH C zusätzlich zu einem universell einsetzbaren Gerät für Prüfungen von Baustoffen oder Anwendungen in der Zellbiologie, bei denen Temperaturen unter Raumtemperatur notwendig sind.

Ergänzend zu dem bis dato bereits verfügbaren Gerät mit 256 Litern Innenraumvolumen, nimmt Memmert mit der neuen Gerätegeneration 2012 zusätzlich einen Klimaschrank mit 108 und einen mit 749 Litern Innenraumvolumen ins Programm.

Der Kühlbrutschrank ICP - Schnelles Aufheizen und Abkühlen im Rampenbetrieb

In den Life Sciences, der modernen Lebensmittelanalytik und Kosmetikforschung müssen Versuche und Prozesse unter exakt definierten Bedingungen reproduzierbar und dokumentierbar sein. Daher ist auch der Kühlbrutschrank ICP standardmäßig in der Komfortausstattung mit TwinDISPLAY erhältlich. Aufgrund der fein justierten Regelungstechnik erreichen die Temperaturen ohne energieintensives Stoßheizen und damit ohne Temperaturüberschwinger, die das Beschickungsgut gefährden, exakt den Sollwert. Das Luftmantel-Temperiersystem garantiert dem Anwender auch im ICP hohe Temperaturhomogenität ohne Vereisung des Kühl-aggregates und verhindert die Entfeuchtung des Innenraums oder die Probenaustrocknung. Die Modellreihe ICP arbeitet im Temperaturbereich von -12 bis 60 °C (ICP 55 ab -5 °C) und ist erhältlich mit Innenraumvolumina von 53 bis 749 Liter.

Verantwortlich für den Inhalt:

Memmert GmbH & Co. KG

Katja Rosenke

Postfach 1720

D-91107 Schwabach

Telefon: (0) 9122/925-177

Telefax: (0) 9122/14585

E-Mail: presse@memmert.com