# Text boxes

Julio de 2013

Presentación de la cámara climática ICH y el incubador refrigerado ICP de la generación 2012 de Memmert

En agosto de 2013 Memmert presentará otros dos equipos de la generación 2012. El punto a destacar de este desarrollo recae principalmente en la optimización de la facilidad de uso, la posibilidad de conectarse en red, la documentación y la programación.

Ambos equipos disponen de una pantalla táctil de manejo intuitivo, denominada ControlCOCKPIT, una manilla de puerta de construcción inteligente que permite la apertura y cierre sin vibraciones de la puerta incluso con el codo o el pie, así como de empuñaduras empotradas para un transporte seguro al laboratorio y dentro de él.

Manejo intuitivo con "Touch, turn & go"

La cámara climática ICH y el incubador refrigerado ICP están equipados de serie con un ControlCOCKPIT TwinDISPLAY, que debido a sus numerosas funciones, utiliza ambos paneles de mando para ajuste y visualización. Sus cómodas funciones se complementan con modernos puertos de comunicación, así como con el AtmoCONTROL, un software para protocolo y documentación.

(BU) Incubador refrigerado ICP 750 de Memmert

…

Cámara climática ICH: una homogeneidad excelente para unas condiciones ambientales estables a largo plazo

El sistema de regulación de temperatura por camisa de aire del modelo ICH distribuye tanto el calor como el frío de manera uniforme por toda la superficie de la cámara de trabajo. La excelente homogeneidad alcanzada para los valores de temperatura y humedad cumple con los requisitos más importantes en una cámara para ensayos de estabilidad. En la realización de los ensayos de estabilidad conforme a ICH Q1A, la cámara cubre un rango de temperatura que oscila entre los -10 °C y los +60 °C y un rango de humedad con valores entre el 10 % y el 80 % de humedad relativa.

Mediante la unidad de iluminación del modelo ICH, se pueden realizar ensayos de fotoestabilidad conforme a la directiva ICH Q1B (opción 2). Adicionalmente, la combinación de los parámetros de temperatura, humedad y CO2 hace que el modelo ICH C sea un aparato de aplicación universal para la comprobación de materiales de construcción o en citologías en las que las temperaturas deben mantenerse necesariamente debajo de la temperatura ambiente.

Como complemento del equipo disponible hasta la fecha con volumen interior de 256 litros, Memmert incluye con la nueva generación de aparatos 2012 cámaras climáticas con un volumen interior de 108 y 749 litros.

Incubador refrigerado ICP: proceso rápido de calentamiento y refrigeración en el modo de funcionamiento por rampas

En el sector de ciencias de la vida, los modernos análisis de los alimentos y la investigación de cosméticos, los ensayos y los procesos deben poder documentarse y reproducirse en condiciones idénticas. Por este motivo, el cómodo equipamiento del incubador refrigerado ICP incluye de serie un TwinDISPLAY. La técnica de regulación precisa y perfeccionada permite alcanzar con exactitud el valor nominal indicado para la temperatura sin picos de energía durante el proceso y, especialmente, sin oscilaciones excesivas de temperatura que puedan deteriorar la carga. El sistema de regulación de temperatura por camisa de aire garantiza al usuario del ICP un alto grado de homogeneidad de la temperatura sin formación de hielo en la unidad de refrigeración, deshumidificación del interior o secado de las muestras. La serie ICP trabaja en un rango de temperaturas de -12 a +60 ºC (ICP 55 a partir de -5 ºC) y está disponible con un volumen interior de 53 a 749 litros.

Responsable del contenido:

Memmert GmbH & Co. KG

Katja Rosenke

Apartado 1720

D-91107 Schwabach

Tel.: (0) 9122/925-177

Fax: (0) 9122/14585

Correo electrónico: presse@memmert.com