# Text boxes

Stand November 2016

Memmert Konstantklima-Kammer im XXL-Format

Schneller, größer, sparsamer – die Memmert Konstantklima-Kammern mit Peltier-Technologie bekommen Zuwachs. Das Modell HPP1400 mit rund 1400 Liter Innenraumvolumen ist ideal für Stabilitätsprüfung größerer Chargen in Pharmazie, Kosmetik oder Lebensmittelindustrie geeignet.

Als Pionier in der Anwendung der Peltier-Technologie für Temperiergeräte dringt Memmert auch mit dem Modell HPP1400 in neue Dimensionen ein. Mit einem Innenraumvolumen von rund 1400 Litern und einer Nutzfläche von ca. 10 m² auf bis zu 28 Gitterrosten ist die Konstantklima-Kammer das größte am Markt verfügbare Gerät. Und das ohne den energieintensiven Einsatz von Kältekompressoren und konventioneller Heizung.

Wie bei allen Geräten der HPP-Reihe dient das umweltfreundliche Memmert Peltier-Konzept sowohl zum Heizen als auch zum Kühlen und spielt seine energetischen Vorteile vor allem bei konstanten Temperaturen im Bereich der Umgebungstemperatur aus. Da die Peltiertechnologie kein Kältemittel benötigt, finden keine klimaschädlichen Gase Einsatz.

Aufgrund der sensiblen Temperaturregelung gepaart mit äußerst leisem und laufruhigem Betrieb ist die neue XXL-Klimakammer perfekt auf Stabilitätsprüfungen gemäß ICH, GMP oder IFSCC abgestimmt. Auch bei voller Beladung bleiben mit der HeatBALANCE Funktion die Temperatur und Feuchte im gesamten Arbeitsraum stabil und gleichmäßig verteilt. Trotz des beachtlichen Innenvolumens sind die Reaktionszeiten beim Aufheizen und Abkühlen vergleichsweise kurz.

(Abbildung) Memmert Konstantklima-Kammer HPP1400

Aktive Feuchteregelung minimiert Wasserverbrauch

Der neue Memmert HPP1400 arbeitet im Temperaturbereich von +15 °C (bzw. mind. 10 °C unter Raumtemperatur) bis +60 °C und verfügt über eine digital geregelte, aktive Be- und Entfeuchtung von 10 - 80 % mit spürbar reduziertem Wasserverbrauch. Vollflächig beheizte Innenglasscheiben, eingepasst in Vollsichtglastüren ermöglichen klare Sicht auf die Proben und minimieren die Kondensationsgefahr. Die Protokollierung von Geräteparametern kann auf Kundenwunsch FDA-konform mit der AtmoCONTROL Software erfolgen. Optional sind ebenfalls IQ und OQ Dokumentation verfügbar.

Verantwortlich für den Inhalt:

Memmert GmbH & Co. KG

Sebastian Spitzer

Postfach 1720

D-91107 Schwabach

Telefon: (0) 9122/925-179

Telefax: (0) 9122/14585

E-Mail: sebastian.spitzer@memmert.com